南通横港沙消防应急照明和疏散指示采购项目

询价文件

受中交第三航务工程局有限公司和南通港码头管理有限公司的委托，决定就南通横港沙消防应急照明和疏散指示采购项目实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

# 一、项目概况与招标范围

1.1 项目背景

南通港天生港区横港沙作业区新世界码头3#-4# 泊位改造工程生产配套土建设施施工项目工程中的消防应急照明和疏散指示系统设备，2019年3月1日起消防新规范《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018正式实施，设计院根据新规范对供电专业消防应急照明图纸进行了变更。变更后，本工程中的51个房建单体内采用A型集中电源消防应急照明和疏散指示系统。

1.2项目概况及内容

南通港天生港区横港沙作业区新世界3#-4#码头消防应急照明和疏散指示系统设采购项目。第一类，转运站廊道（粉尘爆炸危险场所）：1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、15-1#、17#、18#转运站，BC2、BC3A、BC3B、BC4、BC5、BC6、BC9、BC11A-1/2、BC11A、BC11B、BC11C、BC12、BC13、BC21廊道。共30个房建单体。第二类，转运站廊道、其他单体（防水防尘场所）：8#、9#、16#转运站，BC7/8A、BC7/8B、BC15B、BC16、BC18、BC20廊道，标定楼、拆包车间、堆包车间、生产污水处理站。共13个房建单体。第三类，其他单体（灯具安装于防水防尘场所或干燥无尘场所；配电箱安装于干燥无尘场所）：1#、2#、3#、4#、5#、6#仓库，灌包车间，侯工楼。共8个房建单体。

1.3招标范围

南通港天生港区横港沙作业区新世界3#-4#码头消防应急照明和疏散指示系统设采购项目共两个合同段，分别为：

YJZM-1标段：按照《表1、【第一类，转运站廊道（粉尘爆炸危险场所）】采购货物清单》和《表2、【第二类，转运站廊道、其他单体（防水防尘场所）】采购货物清单》要求的规格型号和数量等进行采购。

YJZM-2标段：按照《表3、【第三类，其他单体（灯具安装于防水防尘场所或干燥无尘场所；配电箱安装于干燥无尘场所）】采购货物清单》要求的规格型号和数量等进行采购。

同一供货商可同时参加本项目2个标段的询价采购，最多可中标2个标段。

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本次询价采购。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段询价采购，否则，相关供货商询价采购均无效。

表1、【第一类，转运站廊道（粉尘爆炸危险场所）】采购货物清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用工程部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘防爆型安全出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 | 套 | 57 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、15-1#、17#、18#转运站，BC2、BC3A、BC3B、BC4、BC5、BC6、BC9、BC11A-1/2、BC11A、BC11B、BC11C、BC12、BC13、BC21廊道。共30个房建单体 |  |
| 2 | 粉尘防爆型疏散出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 | 套 | 89 |  |  |
| 3 | 粉尘防爆型疏散出口标志灯-吊装型 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 | 套 | 32 |  |  |
| 4 | 粉尘防爆型方向标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 | 套 | 420 |  | 方向标志灯的方向及灯具套数：左向204套，右向216套 |
| 5 | 粉尘防爆型方向标志灯-双面吊装型 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 | 套 | 58 |  |  |
| 6 | 粉尘防爆型楼层标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 | 套 | 71 |  | 楼层标志灯的层数及灯具套数：1F-22套、2F-22套、3F-19套、4F-5套、5F-1套、1.5F-2套 |
| 7 | 粉尘防爆型疏散照明灯（双头灯） | 1、LED 2*3W或LED 3W 2、电压DC36V 3、非持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 | 套 | 154 |  |  |
| 8 | 非防爆疏散照明灯（双头灯） | 1、LED 2*3W或LED 3W 2、电压DC36V 3、非持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 130 |  |  |
| 合计 |  |  | 1011 |  |  |
| 1 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：4个回路（含1个备用） | 只 | 1 | 1#转运站三层 更改至室外或非密闭空间安装 | 1ZYAL |
| 2 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含2个备用） | 只 | 1 | 2#转运站一层 更改至室外或非密闭空间安装 | 2ZYAL |
| 3 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含1个备用） | 只 | 1 | 3#转运站一层 更改至室外或非密闭空间安装 | 3ZYAL |
| 4 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：7个回路（含1个备用） | 只 | 1 | 4#转运站一层 更改至室外或非密闭空间安装 | 4ZYAL |
| 5 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：4个回路（含1个备用） | 只 | 1 | 5#转运站一层 更改至室外或非密闭空间安装 | 5ZYAL |
| 6 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：8个回路 | 只 | 1 | 6#转运站一层 更改至室外或非密闭空间安装 | 6ZYAL |
| 7 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：4个回路（含2个备用） | 只 | 1 | 7#转运站一层 更改至室外或非密闭空间安装 | 7ZYAL |
| 8 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含2个备用） | 只 | 1 | 10#转运站一层 更改至室外或非密闭空间安装 | 10ZYAL |
| 9 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：5个回路（含2个备用） | 只 | 1 | 11#转运站一层 更改至室外或非密闭空间安装 | 11ZYAL |
| 10 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含3个备用） | 只 | 1 | 12#转运站一层 更改至室外或非密闭空间安装 | 12ZYAL |
| 11 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率1kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含3个备用） | 只 | 1 | 13#转运站一层 更改至室外或非密闭空间安装 | 13ZYAL |
| 12 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含3个备用） | 只 | 1 | 14#转运站一层楼梯间 更改至室外或非密闭空间安装 | 14ZYAL |
| 13 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含2个备用） | 只 | 1 | 15#转运站一层 更改至室外或非密闭空间安装 | 15ZYAL |
| 14 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含2个备用） | 只 | 1 | 15-1#转运站一层 更改至室外或非密闭空间安装 | 15-1ZYAL |
| 15 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：7个回路（含2个备用） | 只 | 1 | 17#转运站一层 更改至室外或非密闭空间安装 | 17ZYAL |
| 16 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：4个回路（含2个备用） | 只 | 1 | 18#转运站一层 更改至室外或非密闭空间安装 | 18ZYAL |
| 合计 |  |  | 16 |  |  |

注：以上参数仅供参考，供应商所投产品的技术参数应相当或优于以上要求；如低于以上参数要求，则视作为无效报价文件。其他要求见图纸《A型消防应急照明和疏散指示系统图纸汇总》。

表2、【第二类，转运站廊道、其他单体（防水防尘场所）】采购货物清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用工程部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 23 | 8#、9#、16#转运站，BC7/8A、BC7/8B、BC15B、BC16、BC18、BC20廊道，标定楼、拆包车间、堆包车间、生产污水处理站。共13个房建单体。 说明：1、BC18廊道、BC20廊道的灯，接线至4#转运站4ZYAL。2、BC7A廊道、BC8A廊道的灯，接线至6#转运站6ZYAL。3、BC7B廊道、BC8B廊道的灯，接线至11#转运站11ZYAL。 灯具与集中电源须选用同一品牌 |  |
| 2 | 疏散出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 5、防护等级IP65 | 套 | 39 |  |  |
| 3 | 疏散出口标志灯-吊装型 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 方向标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 87 |  | 方向标志灯的方向及灯具套数：左向41套，右向46套 |
| 5 | 方向标志灯-双面吊装型 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 18 |  |  |
| 6 | 楼层标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 15 |  | 楼层标志灯的层数及灯具套数：1F-5套、2F-5套、3F-3套、4F-2套 |
| 7 | 疏散照明灯（双头灯） | 1、LED 2*3W或LED 3W 2、电压DC36V 3、非持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 54 |  |  |
| 合计 |  |  | 240 |  |  |
| 1 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：3个回路（含2个备用） | 只 | 1 | 8#转运站一层 | 8ZYAL |
| 2 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：3个回路（含2个备用） | 只 | 1 | 9#转运站一层 | 9ZYAL |
| 3 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：7个回路（含2个备用） | 只 | 1 | 16#转运站一层 | 16ZYAL |
| 4 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率0.05kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：2个回路（含1个备用） | 只 | 1 | BC8A廊道（6#转运站北侧6~7轴） | BC8AEAL |
| 5 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率0.05kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：2个回路（含1个备用） | 只 | 1 | BC8B廊道（7#转运站北侧8~9轴） | BC8BEAL |
| 13 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率1kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：5个回路（含3个备用） | 只 | 1 | 标定楼 | BDLYAL |
| 9 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率0.05kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：2个回路（含1个备用） | 只 | 1 | 拆包车间 | CBCJALE |
| 10 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率0.05kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：2个回路（含1个备用） | 只 | 1 | 堆包库 | DBKALE |
| 12 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率0.05kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：2个回路（含1个备用） | 只 | 1 | 生产污水处理站 | SCWSALE |
| 合计 |  |  | 9 |  |  |

注：以上参数仅供参考，供应商所投产品的技术参数应相当或优于以上要求；如低于以上参数要求，则视作为无效报价文件。其他要求见图纸《A型消防应急照明和疏散指示系统图纸汇总》。

表3、【第三类，其他单体（灯具安装于防水防尘场所或干燥无尘场所；配电箱安装于干燥无尘场所）】采购货物清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用工程部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 196 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#仓库，灌包车间，侯工楼。共8个房建单体。 |  |
| 2 | 疏散出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 17 |  |  |
| 3 | 方向标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 530 |  | 方向标志灯的方向及灯具套数：左向242套，右向247套，双向41套 |
| 4 | 方向标志灯-双面吊装型 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 9 |  |  |
| 5 | 楼层标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 8 |  | 楼层标志灯的层数及灯具套数：1F-2套、2F-2套、3F-2套、4F-2套 |
| 6 | 疏散照明灯（双头灯） | 1、LED 2*3W或LED 3W 2、电压DC36V 3、非持续型 5、防护等级IP65 | 套 | 357 |  |  |
| 7 | 疏散照明灯（筒灯） | 1、LED 3W 2、电压DC36V 3、非持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  | 1120 |  |  |
| 1 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率400W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） | 只 | 1 | 1#仓库 | 1#CKYAL |
| 2 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率400W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） | 只 | 1 | 2#仓库 | 2#CKYAL |
| 3 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率400W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） | 只 | 1 | 3#仓库 | 3#CKYAL |
| 4 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） | 只 | 1 | 4#仓库 | 4#CKYAL1 |
| 5 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率200W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：4个回路（含1个备用） | 只 | 1 | 4#仓库 | 4#CKYAL2 |
| 6 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率400W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） | 只 | 1 | 5#仓库 | 5#CKYAL |
| 7 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率400W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） | 只 | 1 | 6#仓库 | 6#CKYAL |
| 8 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：4个回路（含1个备用） | 只 | 1 | 灌包车间 | GBCJYAL |
| 9 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含1个备用） | 只 | 1 | 侯工楼 | HGLALE |
| 合计 |  | 9 |  |  |
| 1 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 | 只 | 1 | 1#仓库 | 1#CKYALK |
| 2 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 | 只 | 1 | 2#仓库 | 2#CKYALK |
| 3 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 | 只 | 1 | 3#仓库 | 3#CKYALK |
| 4 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 | 只 | 1 | 4#仓库 | 4#CKYALK |
| 5 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 | 只 | 1 | 5#仓库 | 5#CKYALK |
| 6 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 | 只 | 1 | 6#仓库 | 6#CKYALK |
| 7 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 | 只 | 1 | 灌包车间 | GBCJYALK |
| 8 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 | 只 | 1 | 侯工楼 | HGLYALK |
| 合计 |  | 8 |  |  |

注：以上参数仅供参考，供应商所投产品的技术参数应相当或优于以上要求；如低于以上参数要求，则视作为无效报价文件。其他要求见图纸《A型消防应急照明和疏散指示系统图纸汇总》。

二、商务部分要求：

1.资质要求：供应商必须是独立的企业法人，持有效营业执照；申请人须取得符合表1、表2、表3中“规格型号”要求的产品证书和检验报告，具体如下：

1.1 第一类产品（详见表1）：申请人必须取得国家认可的第三方检测机构出具的灯具防爆合格证和检验报告，防爆类型和等级：粉尘防爆型Ex tD A21 IP66 T80℃；申请人必须取得应急管理部（公安部）消防产品合格评定中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》（CCCF证书）、和国家消防电子产品质量监督检验中心出具的消防产品检验报告；消防证书和检验报告在“中国消防产品信息网”可查询、产品与防爆合格证和检验报告中产品一致、防爆类型和等级符合要求。灯具采用防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃的产品，配电箱采用防护等级IP65的产品。

1.2 第二类产品（详见表2）：申请人必须取得应急管理部（公安部）消防产品合格评定中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》（CCCF证书）、和国家消防电子产品质量监督检验中心出具的消防产品检验报告；消防证书和检验报告在“中国消防产品信息网”可查询，产品防护等级IP65。

1.3 第三类产品（详见表3）：申请人必须取得应急管理部（公安部）消防产品合格评定中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》（CCCF证书）、和国家消防电子产品质量监督检验中心出具的消防产品检验报告；消防证书和检验报告在“中国消防产品信息网”可查询，灯具防护等级IP65、配电箱和应急照明控制器防护等级IP3X。

2. 质保要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为贰年（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

3. 售后服务要求：

3.1 质保期内，免费维修，免费更换正常使用下损坏的零件；

3.2质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修；

3.3质量保修期满后，以成本价提供维修服务和所需的材料；

3.4供应商应提供24小时电话服务热线，成交供应商接到采购方的设备故障通知后,应在不超过2小时内作出响应，不超过24小时内解决故障。现场不能修复的，必须提供同品牌、型号备用设备；

3.5供应商在每次服务完成后，须向用户提交相关文档，内容包括起因、响应、过程、结果、今后注意事项等各部分；

4. 供货周期：自合同签订后30个日历天内完成应急灯具供货、45个日历天内完成电源配电箱等供货，并通过进场验收。

5. 交货地点：南通市通州区五接镇恒力产业园（东沙大道）对面中交三航局南通横港沙工程项目部施工现场。

6. 履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的财政专户），履约保证金金额为合同价的10％，在供应商供货完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

7.约定事项：

(1)在成交供应商供货完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

(2)采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与询价公告不一致，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

(3)成交供应商须根据业主指定地点指导安装和调试，免指导安装和调试费。

(4)所提供商品必须为原厂正品，提供产品合格证，必须能通过原厂服务电话或厂家服务站查询真伪，供应商在供货时提供原厂质保承诺书盖供货商公章。

(5)采购货物清单中的要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

三、报价说明

1.本项目最高限价分别为：

YJZM-1合同段：人民币壹佰捌拾万元（￥：1800000元）；

YJZM-2合同段：人民币壹佰万元（￥：1000000元）；

报价超过最高限价的均为无效报价。

2. 供应商应按照本询价文件中的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。报价一次包定，报价中含相关附件、货物运输、装卸、上楼、指导安装和调试、使用培训、税金、质保、售后服务等所有相关费用，请各供应商在报价时充分考虑上述各种因素。本项目所有费用一次性包定，不再追加。请各供应商在报价时充分考虑各种因素（如运输、送货等各种费用）。

3.本项目所有货物提供贰年全免费质保（配件+人工)。成交供应商在签订合同后三日内必须向采购单位提供如下材料：①原厂出具的针对本项目货物清单中货物的原厂授权函和售后服务的原厂承诺函原件（必须原厂盖章，承诺函中注明数量与本次采购项目数量一致），并提供原厂的产品参数符合证明函(必须原厂盖章，格式详见附件六)，否则采购单位将视作验收不合格，终止双方合同，履约保证金不予退还并报相关部门予以处罚；②售后服务承诺书中相关材料，如不能提供或提供材料与承诺不符，采购单位将视作验收不合格，终止双方合同，履约保证金不予退还并报相关部门予以处罚。

4、报价：自本公告发布之日起即可填写附件二、询价响应报名表，参加本次询价，供应商应按照“询价响应报名表”格式填写完成后将盖有公章的报名表扫描件发至szjtsws@126.com邮箱，并拨打18912286060（王吴同）确认报名成功。如未发送邮箱且未经过确认的供应商，视为未报名处理；询价响应文件递交截止时间为询价结束时间，逾期不再接受询价响应文件。

5、本项目询价响应文件自开标后60天内有效。

6、本项目代理服务费用由中标人承担，该费用不单独计列，计入供货商报价中。各标段中标人在收到中标通知书后7日内，须按其中标金额，根据“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知及附件”规定按货物采购招标类标准向招标代理机构支付招标代理服务费。

四、报价保证金要求：

1、各报价人应当按照规定的时间和方式，及时、足额汇入报价保证金，以保证金到达指定账户的时刻作为有效保证金时限的依据，各报价人应当充分预判因各种因素导致保证金到账的滞后情况，提前做好相关准备。

1）投标保证金的缴纳形式：电汇、银行汇票或银行本票或银行保函。。

2）投标保证金金额：人民币3.5万元整/投标人。

3）接受投标保证金的指定账户信息：

开户名称：江苏交通工程投资咨询有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司江苏省分行营业部

银行账号：320006687018010001618

2、报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

3、报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

4、报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

5、报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

6、未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

7、被确定为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在签订合同后一个月内返还(不计息)。

五、询价结束时间

询价响应文件接收截止及评审时间、地点：

1、递交 叁 份完整的报价文件。询价响应文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。

2、询价响应文件接受开始时间：2020年08月04日9:30；

询价响应文件接受截止时间：2020年08月04日10:00；逾期送达将作无效响应处理。

询价响应文件递交地点：南通港口集团有限公司（江苏省南通市青年西路38号二楼会议室）。

六、付款方式：

按合同约定的所有内容履行完成且货物验收合格后，付合同价款的70%；安装和调试验收合格后，再付合同价款的20%（或货物验收合格后2个月内，以时间先到者为准）；剩余合同价款的10％作为质保金，从安装和调试验收合格之日算起至质保期满（无质量问题）逐年支付，第一年5%、第二年5%（不计利息）。

七、评审办法

（一）、询价小组
1、采购人负责依法组建询价小组及评审工作的组织。
1.2、询价小组
1.2.1询价小组由采购人代表和评审专家（以下简称“评委”）共3人组成，评审专家由采购评审专家库产生。
1.2.2询价小组负责具体评审事务，并依法独立履行有关职责。
（二）、评审
2.1、评审应遵守下列规定：
首先进行资格性与符合性审查，其次再进行技术商务及报价部分的评审，最终按照本章规定的相应评审标准推荐成交候选人。
2.2、评审程序
2.2.1资格性审查
询价小组将根据询价响应文件，对供应商提供的资格证明材料进行审查。有任一项资格证明材料不满足资格条件的，视为无效响应。
2.2.2符合性审查
有效性、完整性审查。有下列情形之一的，符合性审查不合格，询价响应文件无效：
①未按照询价通知书规定提交询价保证金的；
②询价响应文件有效期不足的；
③本项目规定的其他情形：
2.2.3响应程度审查
（1）审查询价响应文件是否与询价文件要求的实质性条款、条件和规格相符。
（2）询价响应文件是否实质性响应询价文件，由询价小组依据询价文件规定和询价响应文件内容认定。有任一项实质性要求条款偏离的，视为无效响应。
2.2.4澄清
（1）询价小组在对询价响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查时，可以以书面形式要求供应商对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或更正。
（2）供应商的澄清、说明或更正应当采用书面形式，由其单位负责人或其授权代表签字，前述澄清、说明或更正不得超出询价响应文件的范围或改变询价响应文件的实质性内容。若供应商未按前述规定向询价小组提交书面澄清、说明或更正，则询价小组将按照不利于供应商的内容进行认定。
（3）关于报价计算错误修正的原则
①报价一览表内容与分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。若询价小组按照上述规定修正，则相应供应商应予接受且修正后的报价对其起约束作用。若供应商不接受修正或未按照询价小组的要求提交修正后的报价确认意见，则视为该供应商未实质性响应询价通知书要求，其符合性检查不合格且询价保证金将不予退还。
（4）关于细微偏差
①细微偏差指响应文件实质性响应询价通知书要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。
②询价小组将以书面形式要求存在细微偏差的供应商在询价小组规定的时间内予以补正。若无法补正，则询价小组将按照不利于供应商的内容进行认定。
2.2.5询价
（1）询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。
（2）漏（缺）项
①询价通知书中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在报价总价中。
②对多报项及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。
（3）评审过程中，询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应文件。
2.2.7推荐成交候选人  
采用最低评标价法：

（1）成交候选人排列规则顺序按照各供货商报价由低到高的顺序排列。 
（3）如最低报价相同时，以供货商营业执照中注册资金大的成交候选人，如果注册资金相同，推荐成交候选人由询价小组决定。

三、评审报告
评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。 
四、其他规定
4、其他规定
4.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。
4.2若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响询价小组独立履行职责的行为，其报价无效且不予退还报价保证金。

八、发布（及结果通知）平台

同时在南通港口集团有限公司网站（网址：http：//www.ntport.com.cn）、江苏省公共资源交易网（http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/）上发布。

九、联系人：王吴同        联系电话：18912286060

地址：苏州工业园区苏惠路88号环球财富广场（环球188）1幢905室（江苏交通工程投资咨询有限公司）

附件一：

南通横港沙消防应急照明和疏散指示采购项目

询价响应文件

报价单位名称（公章）：    （单位名称）

年   月    日

一、开标一览表

报价人全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 南通横港沙消防应急照明和疏散指示采购项目 YJZM-1合同段 | 大写： 小写： （人民币） |
| 南通横港沙消防应急照明和疏散指示采购项目 YJZM-2合同段 | 大写： 小写： （人民币） |

注：如供货商（即报价单位）仅参加一个合同段询价采购的，只须对所报合同段进行填写。

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价单位名称（公章）：

联系电话：

二、南通横港沙消防应急照明和疏散指示采购项目询价采购报价单

YJZM-1合同段

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【第一类，转运站廊道（粉尘爆炸危险场所）】 |
| 1 | 粉尘防爆型安全出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 | 套 | 57 |  |  |
| 2 | 粉尘防爆型疏散出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 | 套 | 89 |  |  |
| 3 | 粉尘防爆型疏散出口标志灯-吊装型 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 | 套 | 32 |  |  |
| 4 | 粉尘防爆型方向标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 | 套 | 420 |  |  |
| 5 | 粉尘防爆型方向标志灯-双面吊装型 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 | 套 | 58 |  |  |
| 6 | 粉尘防爆型楼层标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 | 套 | 71 |  |  |
| 7 | 粉尘防爆型疏散照明灯（双头灯） | 1、LED 2*3W或LED 3W 2、电压DC36V 3、非持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 | 套 | 154 |  |  |
| 8 | 非防爆疏散照明灯（双头灯） | 1、LED 2*3W或LED 3W 2、电压DC36V 3、非持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 130 |  |  |
| 9 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：4个回路（含1个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 10 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含2个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 11 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含1个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 12 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：7个回路（含1个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 13 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：4个回路（含1个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 14 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：8个回路 | 只 | 1 |  |  |
| 15 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：4个回路（含2个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 16 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含2个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 17 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：5个回路（含2个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 18 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含3个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 19 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率1kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含3个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 20 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含3个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 21 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含2个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 22 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含2个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 23 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：7个回路（含2个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 24 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：4个回路（含2个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 【第一类，转运站廊道（粉尘爆炸危险场所）】小计 |  |
| 【第二类，转运站廊道、其他单体（防水防尘场所）】 |
| 1 | 安全出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 23 |  |  |
| 2 | 疏散出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 5、防护等级IP65 | 套 | 39 |  |  |
| 3 | 疏散出口标志灯-吊装型 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 方向标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 87 |  |  |
| 5 | 方向标志灯-双面吊装型 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 18 |  |  |
| 6 | 楼层标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 15 |  |  |
| 7 | 疏散照明灯（双头灯） | 1、LED 2*3W或LED 3W 2、电压DC36V 3、非持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 54 |  |  |
| 8 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：3个回路（含2个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 9 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：3个回路（含2个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 10 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：7个回路（含2个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 11 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率0.05kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：2个回路（含1个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 12 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率0.05kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：2个回路（含1个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 13 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率1kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：5个回路（含3个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 14 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率0.05kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：2个回路（含1个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 15 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率0.05kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：2个回路（含1个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 16 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率0.05kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：2个回路（含1个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 【第二类，转运站廊道、其他单体（防水防尘场所）】小计 |  |
| 合计（第一类小计+第二类小计） |  |

注：如供货商（即报价单位）仅参加一个合同段询价采购的，只须对所报合同段进行填写。

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价单位名称（公章）：

联系电话：

YJZM-2合同段

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三类，其他单体（灯具安装于防水防尘场所或干燥无尘场所；配电箱安装于干燥无尘场所） |
| 1 | 安全出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 196 |  |  |
| 2 | 疏散出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 17 |  |  |
| 3 | 方向标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 530 |  |  |
| 4 | 方向标志灯-双面吊装型 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 9 |  |  |
| 5 | 楼层标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 8 |  |  |
| 6 | 疏散照明灯（双头灯） | 1、LED 2*3W或LED 3W 2、电压DC36V 3、非持续型 5、防护等级IP65 | 套 | 357 |  |  |
| 7 | 疏散照明灯（筒灯） | 1、LED 3W 2、电压DC36V 3、非持续型 4、防护等级IP65 | 套 | 3 |  |  |
| 8 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率400W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 9 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率400W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 10 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率400W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 11 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 12 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率200W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：4个回路（含1个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 13 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率400W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 14 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率400W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 15 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：4个回路（含1个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 16 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含1个备用） | 只 | 1 |  |  |
| 17 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 | 只 | 1 |  |  |
| 18 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 | 只 | 1 |  |  |
| 19 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 | 只 | 1 |  |  |
| 20 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 | 只 | 1 |  |  |
| 21 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 | 只 | 1 |  |  |
| 22 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 | 只 | 1 |  |  |
| 23 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 | 只 | 1 |  |  |
| 24 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 | 只 | 1 |  |  |
| 合计 |  |

注：如供货商（即报价单位）仅参加一个合同段询价采购的，只须对所报合同段进行填写。

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价单位名称（公章）：

联系电话：

三、法定代表人身份证明

（采购人）   ：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的南通横港沙消防应急照明和疏散指示采购项目（采购项目名称)     合同段询价采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证扫描件

四、授权委托书

（采购人）   ：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加南通横港沙消防应急照明和疏散指示采购项目     合同段的询价采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

授权代表身份证扫描件

五、报 价 承 诺 书

中交第三航务工程局有限公司、南通港码头管理有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加 南通横港沙消防应急照明和疏散指示采购项目      合同段询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照询价响应文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以询价响应文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价文件有不明及误解的权利。

3．我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回询价响应文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的询价响应文件自开标后60天内有效。

7．供货与安装周期：                ；

法定代表人或委托代理人姓名：　　　　　　职务：

法定代表人或委托代理人手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

六、质 保 承 诺 书

中交第三航务工程局有限公司、南通港码头管理有限公司

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加南通横港沙消防应急照明和疏散指示采购项目      合同段询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目所有货物提供贰年（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，则按原厂承诺的执行）的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修。

2.免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，中标人应无条件给予全套更换，更换后的货物质保期自更换之日起重新计算。

3.在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，须在6小时之内上门服务并负责修复。如需更换货物或送修，必须在24小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。如我方在接到采购人通知后6小时内未实质性响应，采购单位可另行委托他人修理，所需费用在质保金内予以扣除。更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

4.在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

5．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　 邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

法定代表人或委托代理人：　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

日期：     年   月   日

七、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

报价单位名称（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：__________________

日期：______年    月    日

八、报价货物采购要求响应表

YJZM-1合同段

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 投标货物品牌、 | 报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【第一类，转运站廊道（粉尘爆炸危险场所）】 |
| 1 | 粉尘防爆型安全出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 |  |  |
| 2 | 粉尘防爆型疏散出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 |  |  |
| 3 | 粉尘防爆型疏散出口标志灯-吊装型 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 |  |  |
| 4 | 粉尘防爆型方向标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 |  |  |
| 5 | 粉尘防爆型方向标志灯-双面吊装型 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 |  |  |
| 6 | 粉尘防爆型楼层标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 |  |  |
| 7 | 粉尘防爆型疏散照明灯（双头灯） | 1、LED 2*3W或LED 3W 2、电压DC36V 3、非持续型 4、防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃ 5、防护等级IP66 |  |  |
| 8 | 非防爆疏散照明灯（双头灯） | 1、LED 2*3W或LED 3W 2、电压DC36V 3、非持续型 4、防护等级IP65 |  |  |
| 9 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：4个回路（含1个备用） |  |  |
| 10 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含2个备用） |  |  |
| 11 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含1个备用） |  |  |
| 12 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：7个回路（含1个备用） |  |  |
| 13 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：4个回路（含1个备用） |  |  |
| 14 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：8个回路 |  |  |
| 15 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：4个回路（含2个备用） |  |  |
| 16 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含2个备用） |  |  |
| 17 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：5个回路（含2个备用） |  |  |
| 18 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含3个备用） |  |  |
| 19 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率1kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含3个备用） |  |  |
| 20 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含3个备用） |  |  |
| 21 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含2个备用） |  |  |
| 22 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：6个回路（含2个备用） |  |  |
| 23 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：7个回路（含2个备用） |  |  |
| 24 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：4个回路（含2个备用） |  |  |
| 【第二类，转运站廊道、其他单体（防水防尘场所）】 |
| 1 | 安全出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 |  |  |
| 2 | 疏散出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 5、防护等级IP65 |  |  |
| 3 | 疏散出口标志灯-吊装型 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 |  |  |
| 4 | 方向标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 |  |  |
| 5 | 方向标志灯-双面吊装型 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 |  |  |
| 6 | 楼层标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 |  |  |
| 7 | 疏散照明灯（双头灯） | 1、LED 2*3W或LED 3W 2、电压DC36V 3、非持续型 4、防护等级IP65 |  |  |
| 8 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：3个回路（含2个备用） |  |  |
| 9 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：3个回路（含2个备用） |  |  |
| 10 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300VA 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：7个回路（含2个备用） |  |  |
| 11 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率0.05kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：2个回路（含1个备用） |  |  |
| 12 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率0.05kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：2个回路（含1个备用） |  |  |
| 13 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率1kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：5个回路（含3个备用） |  |  |
| 14 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率0.05kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP65 5、出线回路数量：2个回路（含1个备用） |  |  |
| 15 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率0.05kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：2个回路（含1个备用） |  |  |
| 16 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率0.05kW 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：2个回路（含1个备用） |  |  |

注：如供货商（即报价单位）仅参加一个合同段询价采购的，只须对所报合同段进行填写。

报价单位盖章：

法定代表人或委托代理人签字：

YJZM-2合同段

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 投标货物品牌、 | 报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 |  |  |
| 2 | 疏散出口标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 |  |  |
| 3 | 方向标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 |  |  |
| 4 | 方向标志灯-双面吊装型 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 |  |  |
| 5 | 楼层标志灯 | 1、LED 1W或3W 2、电压DC36V 3、持续型 4、防护等级IP65 |  |  |
| 6 | 疏散照明灯（双头灯） | 1、LED 2*3W或LED 3W 2、电压DC36V 3、非持续型 5、防护等级IP65 |  |  |
| 7 | 疏散照明灯（筒灯） | 1、LED 3W 2、电压DC36V 3、非持续型 4、防护等级IP65 |  |  |
| 8 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率400W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） |  |  |
| 9 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率400W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） |  |  |
| 10 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率400W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） |  |  |
| 11 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） |  |  |
| 12 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率200W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：4个回路（含1个备用） |  |  |
| 13 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率400W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） |  |  |
| 14 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率400W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含3个备用） |  |  |
| 15 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于1h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：4个回路（含1个备用） |  |  |
| 16 | A型消防应急照明集中电源配电箱 | 1、额定功率300W 2、输入电压AC220V，输出电压DC36V 3、持续供电时间不小于0.5h 4、防护等级IP3X 5、出线回路数量：8个回路（含1个备用） |  |  |
| 17 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 |  |  |
| 18 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 |  |  |
| 19 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 |  |  |
| 20 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 |  |  |
| 21 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 |  |  |
| 22 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 |  |  |
| 23 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 |  |  |
| 24 | 应急照明控制器 | 防护等级IP3X。非标，无系统图 |  |  |

注：如供货商（即报价单位）仅参加一个合同段询价采购的，只须对所报合同段进行填写。

报价单位盖章：

法定代表人或委托代理人签字：

九、原厂的产品参数符合证明函

中交第三航务工程局有限公司、南通港码头管理有限公司：

本公司针对南通横港沙消防应急照明和疏散指示采购项目     合同段，现对（投标单位名称）中标后所供的本公司生产产品技术参数承诺如下：

本公司承诺（投标单位名称）中标后所供的本项目主要设备技术参数完全符合询价文件技术参数要求（无任何不满足和负偏离），如有虚假本公司愿意承担一切法律责任。

生产厂商（盖公章）：

报价单位（盖公章）：

日期：年月日

附件二、询价响应报名表

询价响应报名表

| 项目名称 | 南通横港沙消防应急照明和疏散指示采购项目 |
| --- | --- |
| 合同段（请对所选合同段打钩） | □YJZM-1 | □YJZM-2 |
| 投标人 |  |
| 经办人/身份证号 |  |
| 手 机 |  |
| 联系电话 |  |
| 传 真 |  |
| 电子邮箱 |  |

其他证明材料

须提供的证明材料扫描件如下：

1、营业执照；

2、申请人须取得符合表1、表2、表3中“规格型号”要求的产品证书和检验报告，具体如下：

（1）第一类产品（详见表1）：申请人必须取得国家认可的第三方检测机构出具的灯具防爆合格证和检验报告，防爆类型和等级：粉尘防爆型Ex tD A21 IP66 T80℃；申请人必须取得应急管理部（公安部）消防产品合格评定中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》（CCCF证书）、和国家消防电子产品质量监督检验中心出具的消防产品检验报告；消防证书和检验报告在“中国消防产品信息网”可查询、产品与防爆合格证和检验报告中产品一致、防爆类型和等级符合要求。灯具采用防爆等级Ex tD A21 IP66 T80℃的产品，配电箱采用防护等级IP65的产品。

（2）第二类产品（详见表2）：申请人必须取得应急管理部（公安部）消防产品合格评定中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》（CCCF证书）、和国家消防电子产品质量监督检验中心出具的消防产品检验报告；消防证书和检验报告在“中国消防产品信息网”可查询，产品防护等级IP65。

（3）第三类产品（详见表3）：申请人必须取得应急管理部（公安部）消防产品合格评定中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》（CCCF证书）、和国家消防电子产品质量监督检验中心出具的消防产品检验报告；消防证书和检验报告在“中国消防产品信息网”可查询，灯具防护等级IP65、配电箱和应急照明控制器防护等级IP3X。

注：1、本表中已列明的证明材料为供货商在本项目询价响应文件中必须提供的材料，所有证明文件的扫描件应统一集中放置在本证明材料清单之后，不同类别的证明文件间也应用彩页隔开并在彩页上注明对应的附表名称，未按上述要求提供的评审不予通过。